Как правило, проблем со сборкой не возникает и без инструкции. Наши скамейки и лавки собираются довольно просто, как известный конструктор. Поэтому мы просто поделимся своим не малым опытом по сборке, для максимальной эффективности процесса. Дабы ускорить сам процесс, советуем использовать электроинструмент в виде шуруповерта, на некоторых моделях довольно много шурупов.

- Извлеките рейки из коробки и разложите их отверстиями к верху. Перед Вами окажется четыре ряда отверстий, два справа и два слева.

- Наживите шурупы в первый левый ряд и в первый правый (или наоборот, кому как нравиться).

- Таким образом, Вы сможете просто задвигать рейки в прорези, на лапах наживляя шурупы в оставшиеся пустые отверстия. Что и делаем далее - ставим лапы (опоры) параллельно друг другу и фиксируем, их двумя рейками снизу и двумя сверху, не затягивая окончательно шурупы.

- Затем выровняв рейки по торцам, а лапы параллельно друг другу, затягиваем окончательно шурупы. Далее вставляя поочередно рейки спинки, затягиваем их.

- И финишный этап, опрокидываем скамью на спинку, монтируем остальные рейки.

- Все! Этот способ подходит всем моделям скамеек.

Желаем удачи! Спасибо что приобрели нашу продукцию!

http://www.lav-ka.ru/